- НАЗНАЧЕНИЕ

Печь электрическая тепловая ( в дальнейшем ПЭТ) предназначена  для обогрева служебных и производственных помещений.

2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | ПЭТ-2 (1,0) | ПЭТ-2 (1.6) | ПЭТ-4 (1.0) | ПЭТ-4 (1,5) | ПЭТ-4 (1,6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, В (±10%) | 380 | 380 | 220 | 220 | 220 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт (+5% ÷ -10%) | 1,0 | 1.6 | 1.0 | 1,5 | 1,6 |
| Нагревательный элемент | ТЭН 140А10/ 1,0 S 380 | ТЭН 160А13/1.6 S 380 | ТЭН 140А10/ 1.0 S 220 | ТЭН 160А13/ 1,5 S 220 | ТЭН 160А13/ 1,6 S 220 |
| Количество ТЭН | 1 |
| Род тока | переменный |
| Класс защиты от поражения эл. током | 01 или 1 |
| Размеры (мм), не более длина: ширина: высота: | 640 175 250 | 640 175 250 | 640 175 250 | 640 175 250 | 640 175 250 |
| Масса, кг, не более | 3,8 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ПЭТ                                                              - 1шт.

Шнур питания (по требованию заказчика)   - 1 шт.

Руководство по эксплуатации	           - 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Корпус ПЭТ состоит из кожуха, выполненного из перфорированной стали, и закрыт снизу дном. ПЭТ имеет ножки, в которых есть отверстия, позволяющие крепить обогреватель к стене.

Подвод питания осуществляется через круглое отверстие в крышке со стороны токоведущих шпилек ТЭН.

5.  УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Перед включением ПЭТ в сеть убедитесь в исправности шнура, вилки, розетки и надежность крепления всех элементов.

В случае установки ПЭТ на деревянном полу для предотвращения его возгорания необходимо проложить теплоизолирующий металлический лист.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Эксплуатировать ПЭТ без заземления его корпуса;

- Эксплуатация ПЭТ непосредственно под розеткой;

- Оставлять без присмотра работающий ПЭТ;

- Снимать кожух при включенной в розетку вилке;

- Накрывать материей, предметами одежды и т.п.;

- Устанавливать ПЭТ в помещениях с повышенной влажностью;

6.  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Эксплуатация ПЭТ производится при наличии в сети УЗО (устройства защитного отключения). Допускается эксплуатация в сетях, имеющих защиты от перегрузки и коротких замыканий на ток не более 16А.

Во избежание выхода из строя ПЭТ необходимо содержать его в чистоте и исключить попадания влаги на токоведущие части.

Осмотр и профилактические работы должны производиться квалифицированным персоналом в следующем порядке:

- Контактные и токоведущие поверхности ТЭН должны быть очищены от пыли и грязи;

- Продуть ПЭТ сухим сжатым воздухом и протереть кожух х/б тканью;

- При ослаблении крепления подтянуть гайки на контактных шпильках выводов ТЭН, на элементах крепления соединительных и подводящих проводов;

При монтаже и эксплуатации сопротивление изоляции в холодном состоянии не должно быть ниже 0,5 Мом. Для восстановления сопротивления изоляции после длительного хранения необходимо просушить обогреватель при температуре 150 - 200ºС в течении 2 – 4 часов или подключить его на 1/3 номинального напряжения.

7.  ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Прибор должен храниться только в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность механических воздействий и повышенной влажности, резких колебаний температуры, в помещениях с температурой от плюс 1ºС до плюс 40ºС в условиях, исключающих попадание на него капель и брызг (климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69), при относительной влажности не более 80%. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров сверх допустимых пределов и разрушающих металл и изоляцию.

8.  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование допускается производить любым видом транспорта на любые расстояния. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по группе условий хранения 4 (Ж2) ГОСТ 15150-69: условия транспортирования в части воздействия механических факторов - по группе условий транспортирования С ГОСТ 23216-78.

9. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение гарантийного срока при соблюдении владельцем условий и правил, изложенных в пунктах 5-8 настоящего руководства.

Гарантийный срок эксплуатации   - 12 месяцев со дня продажи, но не более 1,5 лет с момента изготовления..

Гарантийный ремонт ПЭТ  осуществляет предприятие-изготовитель или его представитель по предъявлении руководства по эксплуатации.

Изготовитель не принимает претензии за некомплектность и механические повреждения

ПЭТ после его продажи.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки о продаже,   гарантийный  срок

исчисляется с момента изготовления изделия.

Предприятие-изготовитель не принимает претензии к качеству работы изделия и не производит гарантийный ремонт в случаях:

- несоблюдения условий и правил, изложенных в пунктах 5-8 настоящего руководства;

- попадания вовнутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей;

- наличия следов самостоятельного ремонта или доработок;

- стихийных бедствий, пожаров;

- отсутствия руководства по эксплуатации на прибор.

10.  СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

ПЭТ соответствует техническим условиям ТУ 3442-006-56384366-2007 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска ______________                Представитель ОТК ____________

Продан  ___________________                Дата продажи « ____»________________20___г.

ПЕЧЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

ТЕПЛОВАЯ

ПЭТ

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ