1. НАЗНАЧЕНИЕ

Тепловые пушки типа СФО предназначены для обогрева складских, производственных и служебных помещений в максимально короткий срок с возможностью регулирования и поддержания заданной температуры в течение всего времени включения прибора.

2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | СФО-18 |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, В (±10%) | 380 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт (+5% ÷ -10%) | 18.0 |
| Ступени регулирования мощности, кВт | 12+6 |
| Диапазон регулирования температуры, °С | 0 - 40 |
| Максимальная производительность, м3/час | 1600 |
| *Уровень звуковой мощности, дБА | 62 |
| Габаритные размеры (мм), не более длина: ширина: высота: | 850 340 540 |
| Масса, кг, не более | 18 |

* - данные для справки.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Пушка тепловая                                           - 1шт.

Тара упаковочная   	                       - 1 шт.

Руководство по эксплуатации	       - 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПУШКИ

Тепловая пушка СФО-18 представляет собой цилиндрический корпус, внутри которого расположены трубчатые электронагреватели (ТЭН), электродвигатель с крыльчаткой (вентилятор). Корпус установлен на раме с возможностью регулировки угла наклона. Сверху находится коробка управления, на которой расположены органы управления: переключатель двигателя – для включения и отключения обдува; переключатели ТЭН – для включения и отключения нагрева; ручка терморегулятора.

Во время работы воздушный поток от вентилятора, проходя через пушку, обдувает ТЭН и нагревается до определенной температуры.

Конструкция тепловой пушки содержит терморегулятор, обеспечивающий автоматическое поддержание заданной температуры в течение всего времени включения СФО. Предусмотрен также  аварийный датчик, отключающий ТЭН и вентилятор при достижении температуры внутри корпуса свыше 70°С и реле задержки обдува, срабатывающее после отключения прибора.

456303, РОССИЯ, Челябинская обл., г.Миасс,

60 лет Октября, 21, ООО «Пирамида плюс»

т. 8 (3513) 26-65-30, 28-44-91

ТАЛОН №1 на гарантийный ремонт

тепловой пушки СФО-18

СФО-18   продан___________

_____________________________________________________

наименование и адрес предприятия торговли

Дата продажи «___» _____________ 20___г.

Штамп предприятия _______________________________

Подпись

Выполнены работы:____________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Исполнитель: _________________________________________

Ф.И.О., подпись

Организация: _________________________________________

наименование, адрес организации, выполнившей ремонт

_____________________________________________________

М.П.                      __________________________

подпись руководителя предприятия

линия отреза

456303, РОССИЯ, Челябинская обл., г.Миасс,

60 лет Октября, 21, ООО «Пирамида плюс»

т. 8 (3513) 26-65-30, 28-44-91

ТАЛОН №2 на гарантийный ремонт

тепловой пушки СФО-18

СФО-18    продан___________

_____________________________________________________

наименование и адрес предприятия торговли

Дата продажи «___» _____________ 20___г.

Штамп предприятия _______________________________

Подпись

Выполнены работы:____________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Исполнитель: _________________________________________

Ф.И.О., подпись

Организация: _________________________________________

наименование, адрес организации, выполнившей ремонт

_____________________________________________________

М.П.                      __________________________

подпись руководителя предприятия

При работе прибора должны быть соблюдены следующие требования:

- Не реже одного раза в четыре месяца необходимо проверять состояние контактов на выводах нагревателей. Контактные поверхности должны быть чистыми, не окисленными: плотность контактных соединений должна быть такова, чтобы не возникло искрение.

- Не реже одного раза в четыре месяца проверять сопротивление изоляции ТЭН относительно корпуса, эту проверку производить перед каждым включением после длительного простоя (более 35 дней).

- Не реже одного раза в три месяца необходимо проверять состояние контактов на магнитном пускателе, производить подтяжку резьбовых соединений.

- Не реже одного раза в три месяца необходимо проверять состояние защитного заземления.

Предприятие-изготовитель может вносить изменения в конструкцию и электрическую схему   изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.

9.  ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Прибор должен храниться только в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность механических воздействий и повышенной влажности.

10.  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование тепловой пушки в заводской упаковке допускается производить любым видом транспорта на любые расстояния. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по группе условий хранения 4 (Ж2) ГОСТ 15150-69:

условия транспортирования в части механических факторов - по группе условий транспортирования Л ГОСТ 23216-78.

11. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий 3442-004-56384366-2004 и его исправную работу в течение гарантийного срока при соблюдении владельцем условий и правил, изложенных в пунктах 6-10 настоящего руководства.

Гарантийный срок эксплуатации   - 12 месяцев со дня продажи, но не более 1,5 лет с момента изготовления. Дата продажи проставляется на отрывном талоне настоящего руководства.

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты изделия или заменять его.  Гарантийный ремонт тепловой пушки  осуществляет предприятие-изготовитель или его представитель по предъявлении гарантийного талона.

Изготовитель не принимает претензии за некомплектность и механические повреждения

калорифера после его продажи.

В случае отсутствия на гарантийном талоне отметки о продаже,   гарантийный  срок

исчисляется с момента изготовления изделия.

Предприятие-изготовитель не принимает претензии к качеству работы прибора и не производит гарантийный ремонт в случаях:

- несоблюдения условий и правил, изложенных в пунктах 6-10 настоящего руководства;

- попадания вовнутрь СФО посторонних предметов, веществ, жидкостей;

- наличия следов самостоятельного ремонта или доработок;

- стихийных бедствий, пожаров;

- отсутствия руководства по эксплуатации на прибор.

12.  СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

Тепловая пушка СФО-18  изготовлена по ТУ 3442-004-56384366-2004 и соответствует требованиям ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011.

Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.AB45.B.06625

Дата выпуска ______________                Представитель ОТК ____________

#### СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

5.  УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Тепловая пушка по типу защиты от поражения электрическим током относится к классу I по ГОСТ 27570.0-87.

При эксплуатации тепловой пушки соблюдайте общие правила электробезопасности при пользовании электроприборами.

В целях обеспечения пожарной безопасности строго соблюдайте следующие правила:

- не накрывайте тепловую пушку;

- не устанавливайте тепловую пушку вблизи легковоспламеняющихся материалов;

- работающую пушку не оставляйте без присмотра.

6.  УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тепловая пушка предназначена для эксплуатации в помещениях (объемах) с искусственно регулируемыми микроклиматическими условиями при отсутствии воздействия атмосферных осадков, песка и пыли в воздухе и повышенной конденсации влаги. Тепловые пушки должны эксплуатироваться в районах с умеренным и холодным климатом в помещениях с температурой от плюс 1ºС до плюс 40ºС в условиях, исключающих попадание на него капель и брызг (климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69), при относительной влажности не более 80%. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, снижающих параметры тепловой пушки сверх допустимых пределов и разрушающих металл и изоляцию.

7.  УСТАНОВКА И  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установка, подключение и первоначальное включение тепловой пушки должны производится согласно требованиям ПУЭ, ПЭЭП и ПОТР-М, квалифицированным персоналом , имеющим  группу электробезопасности не ниже третьей с применением защитных устройств , рассчитанных на соответствующий ток.

Перед включением тепловой пушки необходимо:

- Проверить надежность защитного заземления, сопротивление  изоляции ТЭН, двигателя и пусковой аппаратуры , а также протянуть все резьбовые соединения токоведущих частей изделия.

- Перед включением тепловой пушки, находившейся под воздействием отрицательных температур, необходимо выдержать её при рабочей температуре не менее 2-х часов.

8.  ПОРЯДОК РАБОТЫ  И  ОБСЛУЖИВАНИЯ  ПУШКИ

Перед подключением тепловой пушки убедитесь, что клавиши на панели управления находятся в положении выключено.

Работа тепловой пушки:

- Переведите клавишу «ОБДУВ» в положение «I» для включения вентилятора;

- Установите ручкой терморегулятора необходимую температуру;

- Переведите клавишу «12 кВт» в положение «I» для включения первой группы ТЭН;

- Переведите клавишу «6 кВт» в положение «I» для включения второй группы ТЭН(действует только совместно с первой группой);

- Выключение прибора производится в обратной последовательности.

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ

СФО-18

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# Text boxes

Корешок талона №1

на гарантийный ремонт тепловой пушки      СФО-18

Изъят «___» __________20___г.

Исполнитель____________________________

фамилия, имя, отчество

линия отреза

Корешок талона №1

на гарантийный ремонт тепловой пушки      СФО__18

Изъят «___» __________20__г.

Исполнитель____________________________

фамилия, имя, отчество

линия отреза

Корешок талона №1

на гарантийный ремонт тепловой пушки      СФО__18

Изъят «___» __________20__г.

Исполнитель____________________________

фамилия, имя, отчество

линия отреза

Корешок талона №2

на гарантийный ремонт тепловой пушки

СФО-18

Изъят «___» __________20___г.

Исполнитель____________________________

фамилия, имя, отчество

линия отреза